Схема условного обозначения:

Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

www.arc.com.ru    arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________

М.П.

КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ

2L

Паспорт

Принцип работы

| Обозначение | Ду, мм | Резьба | Мин. давление, МПа | Макс. давление, МПа | Габаритные размеры, A x B x C x D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2L15GBP | 15 | 1/2” | 0,03 | 1,6 | 82х50х146х23 |
| 2L20GBP | 20 | 3/4” | 0,03 | 1,6 | 82х50х146х23 |
| 2L25GBP | 25 | 1” | 0,03 | 1,6 | 91х55х162х29 |
| 2L32GBP | 32 | 1 1/4” | 0,03 | 1,6 | 111х75х185х37 |
| 2L40GBP | 40 | 1 1/2” | 0,03 | 1,6 | 111х75х190х37 |
| 2L50GBP | 50 | 2” | 0,03 | 1,6 | 163х95х223х50 |

Клапан 2L непрямого действия. Клапан снабжен пилотным и меньшим перепускным отверстием, и использует для работы давление в трубопроводе. Когда на соленоид подано напряжение, пилотное отверстие открывается и сбрасывает давление с верха поршня или мембраны на выход клапана. При этом давление рабочей среды начинает поднимать поршень или диафрагму с седла клапана, открывая его. Когда соленоид отключен от питания, пилотное отверстие закрыто, и все давление в трубопроводе прикладывается к поршню или мембране сверху, обеспечивая таким образом герметичное закрытие.

Основные технические характеристики

| Среда | Пар, горячая вода, масла и другие среды, неагрессивные к материалу PTFE |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 0,03…1,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм |
| Резьба | 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” |
| Материал мембраны | PTFE (-20…+180°С) |
| Материал корпуса | Латунь или нержавеющая сталь |
| Питание | (220 В или =24 В |

Габаритные размеры