МЕГАФОНЫ, ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ AR-1002, AR-1501R, AR-3001R Руководство по эксплуатации v. 2010-07-28 MIT

AR-1501R

AR-1002

Складная рукоятка Музыкальная заставка

Музыкальная заставка

ОБЩИЕ

Запись и воспроизведение коротких сообщений Регулируемая громкость

AR-3001R

Ремень в комплекте

Сирена

Выносной блок управления

Громкоговорители следует применять на больших площадях или там, где присутствует высокий уровень окружающего шума. Также устройство может быть полезно для служб спасения, милиции, на спортивных мероприятиях и проч.

Для речевых сообщений необходимо, чтобы в любой точке озвучиваемой зоны обеспечивалось превышение уровня звука над окружающим шумом. Тем не менее, уровень громкости громкоговорителя не должен быть слишком большим, чтобы люди вблизи громкоговорителя не ощущали дискомфорта.

ЭЛЕМЕНТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ AR-1002 и AR-1501R

Рис. 1. Элементы громкоговорителей AR-1002 и AR-1501R

- Крышка отсека питания

- Рупор

- Панель управления

- Рукоятка

- Кнопка ON/OFF - включение/выключение громкоговорителя

- Кнопка MUSIC — воспроизведение музыкальной заставки

- Микрофон

- Кнопка RECORD - запись короткого голосового сообщения

- Кнопка PLAY - воспроизведение короткого голосового сообщения

- Регулятор уровня громкости

ЭЛЕМЕНТЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ AR-3001R

1. Рупор

2. Крышка отсека питания

3. Кнопка для временного включения

громкоговорителя

4. Рукоятка

5. Выносной блок управления

6. Микрофон

7. Переключатель ON/OFF - включе- ние/выключение громкоговорителя

8. Кнопка REC - запись короткого

голосового сообщения

9. Регулятор уровня громкости

- Кнопка SIREN - включение /
выключение сирены

- Кнопка PLAY - воспроизведение
короткого голосового сообщения

- Светодиодный индикатор рабочего
состояния

- Светодиодный индикатор записи
голосового сообщения

Рис. 2. Элементы громкоговорителя AR-3001R

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.	Подготовка к работе.

a.	С помощью регулятора уровня громкости установите минимальное
значение громкости в целях безопасности окружающих.

b.	Включите громкоговоритель с помощью кнопки ON/OFF на панели
управления (или переключателя на выносном блоке управления).

c.	Установите необходимый уровень громкости с помощью регулятора
уровня громкости.

d.	Громкоговоритель готов к работе.

2.	Объявление голосового сообщения.

Для объявления голосового сообщения произнесите его в микрофон.

3.	Запись голосового сообщения.*

a.	Для начала записи голосового сообщения нажмите кнопку RECORD
(REC) и произнесите его в микрофон.

b.	Для завершения записи нажмите кнопку RECORD (REC) повторно.
Примечания. При замене батарей стирания сообщения не происходит.
Удаление ранее записанного сообщения осуществляется только при
записи нового.

4.	Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения.

a.	Для воспроизведения голосового сообщения нажмите кнопку PLAY.
Воспроизведение происходит циклично.

b.	Для завершения воспроизведения нажмите кнопку PLAY повторно.

AR-1002 и AR-1501R

5.	Воспроизведение музыкальной заставки.

a.	Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку MUSIC.

b.	Для выключения музыкальной заставки нажмите кнопку MUSIC
повторно.

6.	Воспроизведение ранее записанного голосового сообщения после
музыкальной заставки.

a.	Для включения музыкальной заставки нажмите кнопку MUSIC.

b.	Нажмите кнопку PLAY

c.	Повторно нажмите кнопку MUSIC для выключения музыкальной
заставки и начала воспроизведения голосового сообщения.

d.	Для завершения воспроизведения нажмите кнопку PLAY.

AR-3001R

7.	Включение сирены.

a.	Для включения сирены нажмите кнопку SIREN на выносном блоке
управления 4 (см. рис. 2).

b.	Для выключения сирены нажмите кнопку SIREN повторно.

8.	Временное включение громкоговорителя.

a.	Кнопка 3 (см. рис. 2) выполняет функцию переключателя 7 (рис. 2). Для
Временного включения громкоговорителя с целью донесения коротко
го сообщения нажмите и удерживайте кнопку 3.

b.	После завершения сообщения отпустите кнопку 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр / модель | AR-1002 | AR-1501R | AR-3001R |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективная дальность действия | 200 м | 300 м | 600 м |
| Степень искажения | <10% |
| Макс. продолжительность записи голосового сообщения | 9с | 11с |
| Чувствительность микрофона | -48 дБ |
| Выходная мощность | 10 Вт | 15 Вт | 25 Вт |
| Частотная характеристика | 0,1...10кГц | 0,1...12 кГц |
| Сопротивление нагрузки | 4 Ом | 6,3 Ом |
| Питание (батареи =1,5 В типа LR20) | 4 шт. | 6 шт. | 8 шт. |
| Время непрерывной работы на батареях | 1,5 часа | 3 часа | 1,5 часа |
| Габаритные размеры | 250х225х 155 мм | 320x245х 195 мм | 340х230х 270 мм |
| Вес | 530 г | 900 г | 1140 г |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор (1 шт.)

Руководство по эксплуатации (1 шт.)

Ремешок (1 шт.)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М.П.

# Text boxes

4

1