4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

# Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 552-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________

АНЕМОМЕТР

AR 1816

Инструкция по эксплуатации

Цифровой анемометр AR-1816 предназначен для измерения скорости и температуры воздушного потока.

1. ФУНКЦИИ

- Измерение скорости воздушного потока и температуры

- Индикация мороза

- Индикация показаний температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта

- Различные единицы измерения скорости воздушного потока

- Бофортова шкала ветров

- Предупреждение о разрядке батарейки

- Подсветка жидкокристаллического экрана

- Автоматическое и ручное отключение

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1)  Установите батарейку в соответствующее отделение, соблюдая полярность, весь экран засветится в течение секунды.

2) Измерение:

Нажмите кнопку MODE, чтобы включить прибор. При вращении крыльчатки на экране будет отображаться мгновенная скорость воздушного потока и его температура. Когда температура ниже 0(C, на экране появится символ мороза.

3)  Установка единиц измерения:

Держите нажатой копку MODE в течение 3 секунд, дождитесь пока начнет мигать надпись "m/s". Нажимайте кнопку SET, чтобы выбрать желаемые единицы измерения. Чтобы подтвердить выбор нажмите кнопку MODE.

Расшифровка символов:

m/s – метры в секунду;

km/hr - километры в час;

ft/min – футы в минуту;

knots – морские мили в час;

mph – мили в час.

- Выбор единиц измерения температуры

((C/(F - градусы Цельсия или Фаренгейта):

Нажмите маленькую скрытую клавишу на задней стороне прибора, чтобы выбрать другую единицу измерения температуры.

5) При включении прибора экран будет подсвечен в течение 12 секунд. Чтобы активизировать подсветку вновь, после того как экран погас, - нажмите любую кнопку.

6)  Для выключения устройства нажмите одновременно кнопки MODE и SET.

7)  Если в течение 14 минут с прибором не производят никаких действий, то он автоматически отключится.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость воздушного потока |
| --- |
| Единицы изм. | Диапазон | Разрешение | Порог | Точность |
| m/s (м/с) | 0 - 30 | 0,1 | 0,1 | +/-5% |
| ft/min | 0 - 5860 | 19 | 39 |  |
| knots | 0 - 55 | 0,2 | 0,1 |  |
| km/h (км/час) | 0 - 90 | 0,3 | 0,3 |  |
| mph | 0 – 65 | 0,2 | 0,2 |  |
| Температура |
| Единицы изм. | Диапазон | Разрешение | Точность |
| (C | -10…+45 | 0,2 | +/-2 (C |
| (F | 14…113 | 0,36 | +/-3,6 (F |
| Питание | Батарейка CR2032 3V |
| Рабочая температура | -10…+45(C (14…113(F) |
| Рабочая влажность | ( 90% RH |
| Температура хранения | -40…+60(C (-40…140(F) |
| Потребление | Около 3 мА |
| Вес | 52 г (с батарейкой) |