4.6. Функции Максимальных / Минимальных / Средних / Текущих измерений. При включении прибора, когда вращается крыльчатка, на экране будет отображаться текущая скорость воздушного потока. Нажимая кнопку MAX/MIN/AVG можно выбрать максимальный, минимальный, усредненный или текущий режим измерения. (Текущий установлен по умолчанию).

MAX – максимальная скорость

MIN – минимальная скорость

AVG – усредненная скорость

CU – текущая скорость

4.7. Выключение: для выключения прибора нажмите кнопку ON/OFF. Если с прибором не производят никаких действий, он автоматически отключается через 1 минуту.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Влажность: 80% RH. Температура:	для измерительной части 0…50(C, для крыльчатки 0…60(C.

6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Влажность: 0…90% RH. Температура: для измерительной части 0…50(C, для крыльчатки 0…60(C.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на ЖК-дисплей и батарейку.

# Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 552-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________

ЦИФРОВОЙ АНЕМОМЕТР

AR 836

Инструкция по эксплуатации

Цифровой анемометр AR836 предназначен для измерения скорости и температуры воздушного потока.

1. ОСОБЕННОСТИ

- Различные единицы измерения скорости воздушного потока и температуры

- Функция удержания показаний (HOLD)

- Измерение Максимальных/Минимальных/Средних/Текущих параметров (MAX/MIN/AVG/CU)

- Подсветка жидкокристаллического экрана

- Автоматическое отключение

- ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

| Прибор содержит (см. рис. 1): 1 - Жидкокристаллический экран 2 - Кнопка включения / выклю-чения прибора (ON / OFF) 3 - Кнопка переключения единиц измерения скорости воздушного потока (UNIT) 4 - Кнопка выбора единиц измерения скорости воздушного потока (() 5 - Кнопка удержания показаний (HOLD) 6 - Кнопка переключения единиц измерения температуры и подсветка экрана ((C/(F LED) | Рис.1 |
| --- | --- |

7 - Кнопка переключения функций Максимальных / Минимальных / Средних / Текущих измерений (MAX / MIN / AVG)

8 - Соединительный провод

9 – Крыльчатка

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура

| Единицы изм. | Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- | --- |
| (C | 0,0 … 45,0 (C | 0,2 (C | +/-2 (C |
| (F | 32,0 … 113,0 (F | 0,36 (F | +/-3,6 (F |

Скорость воздушного потока

| Единицы изм. | Диапазон | Разрешение | Порог | Точность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M/s (м/с) | 0 - 45 | 0,1 | 0,3 | +/- 3% +/- 0,1 ед.послед.разряда |
| Ft/Min | 0 – 8800 | 19 | 60 | +/- 3% +/- 10 ед.послед.разряда |
| Knots | 0 – 88 | 0,2 | 0,6 | +/- 3% +/- 0,1 ед.послед.разряда |
| Km/hr (км/час) | 0 – 140 | 0,3 | 1 | +/- 3% +/- 0,1 ед.послед.разряда |
| Mph | 0 - 100 | 0,2 | 0,7 | +/- 3% +/- 0,1 ед.послед.разряда |

Питание: батарейка 9V.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Установите батарейку 9В в соответствующее отделение с задней стороны измерительной части, экран засветится в течение секунды, после чего прибор готов к измерению текущей скорости воздушного потока.

4.2. Выбор единиц измерения скорости воздушного потока:

Нажмите кнопку UNIT, замигает индикатор M/S, нажимайте кнопку (, чтобы выбрать единицы измерения:

M/S – метры в секунду;

Km/hr - километры в час;

Ft/Min – футы в минуту;

Knots – морские мили в час;

Mph – мили в час.

Для  подтверждения выбора вновь нажмите кнопку UNIT. (M/S установлено по умолчанию).

4.3. Выбор единиц измерения температуры (C/(F (градусы Цельсия или Фаренгейта): Нажимайте кнопку (C/(F LED, чтобы выбрать желаемую единицу измерения.

4.4. Функция удержания показаний: Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения нажмите кнопку HOLD.

4.5. Подсветка экрана: Во время измерений держите нажатой кнопку (C/(F LED в течение 2 секунд, чтобы включить подсветку, если она автоматически отключилась.