ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________			 М.П.

Карманный пирометр

ARI-101

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный и легкий в использовании прибор

- Лазерный целеуказатель

- Выбор единиц измерения (Футы/Метры)

- Большой, хорошо читаемый ЖК-дисплей

- Подсветка ЖК-дисплея

- Дистанция до пятна измерения рассчитывается по формуле 5:1 (1 ед. пятна измерения на 5 ед. расстояния)

- Автоотключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон температур: | -20…330ºC (0…626ºF) |
| --- | --- |
| Точность: | (2°С (2 %) в диапазоне 0…180°С (4°С в диапазоне -20…0°С (3°С в диапазоне 180…330°С |
| Коэффициент излучения: | 0,95 |
| Оптическое разрешение: | 5:1 (отношение расстояния к размеру пятна измерения) |
| Время отклика: | 0,5 сек. |
| Температура окружающей среды: | 0…50°C |
| Влажность окружающей среды: | 30…90% |
| Питание: | Батарейка 12В |
| Размеры (Д-Ш-Т): | 114x65x45мм |

ПРИМЕНЕНИЕ:

Инфракрасный термометр (пирометр) ARI-101 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности. Компактный, надежный и легкий в использовании. Достаточно прицелиться и нажать на кнопку, чтобы узнать температуру какой-либо поверхности меньше чем за секунду. Прибор производит безопасное измерение температуры горячих, опасных или труднодоступных объектов без контакта.

Прибор идеален для бытового использования. С его помощью вы можете замерять температуру таких приборов как: холодильник, посудомоечная машина, морозильник, печи различного назначения.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Нажмите кнопку MEASURE ON для включения, затем нажмите кнопку LASER и направьте лазерную указку на объект.

- Отпустите кнопку. Показания  замеренной температуры высветятся на дисплее примерно на 7 сек.

- В темное время суток или при недостаточной видимости вы можете использовать кнопку LIGHT для подсветки дисплея.

- Используйте кнопку ºC/ºF для переключения единиц измерения температуры.

- Если не производить не каких действий, пирометр отключится автоматически через 3 сек.

# Меры предосторожности:

- Не направляйте лазерный целеуказатель в глаза.

- Не рекомендуется измерять пирометром температуру человека

- Избегайте воздействия на прибор статического электричества, а также электромагнитных полей от сварочной дуги и источников тепла;

- Не подвергайте прибор температурным ударам (после больших или

внезапных перепадов температуры следует подождать 30 минут для

стабилизации прибора перед дальнейшим использованием);

- Не оставляйте прибор на горячих предметах или около них.

- Блестящие или сильно отражающие поверхности могут давать неправильные показания. Чтобы избежать этого такую поверхность следует покрыть маскирующей пленкой или одноцветной краской.

- Прибор не может производить измерения сквозь прозрачные поверхности, такие как стекло или пластик. В этом случае будет измерена температура поверхности этих материалов.

- Пар, пыль, дым или другие частицы влияют на точность измерений, создавая помехи оптическим элементам прибора.

# Text boxes

1.  Тепловой детектор

2.  Лазерный целеуказатель

3.  ЖК-Дисплей

4.  Кнопка ºC/ºF – переключение ед.изм.

5.  Кнопка LIGHT – включение подсветки дисплея

6.  Кнопка LASER – включение лазерного целеуказателя

7.  Кнопка MEASURE ON – осуществление замера температуры