Рекомендации при работе с прибором:

- Экранированные, обесточенные, телефонные провода и телевизионные кабели не определяются прибором.

- Во избежание помех и неточностей при проведении измерений, держите прибор только за ручку, не прикасаясь и не заслоняя сканирующую головку другой рукой и посторонними предметами.

- Если поверхность сканирования грубая и неровная, используйте кусок картона для защиты прибора. В этом случае, калибровку следует производить в месте с картоном.

- Обои, краска и другие подобные покрытия не являются препятствием для сканирующего сигнала. Исключением являются металлизированные поверхности и обои с металлической нитью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________ 				   	 М.П.

Многофункциональный детектор

ARJ-03

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Специальный датчик для определения границ элементов каркаса, потолочных перекрытий, электропроводки и металлоконструкций через гипсокартон, бетонные перегородки и другие материалы стен

- Светодиодный индикатор и звуковой сигнал при обнаружении

- Эргономичная, удобная для использования форма

- Быстрая калибровка

- Брызгозащищенный корпус

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Точность определения местоположения: | В режиме сканирования: Обычно в пределах 1/8 дюйма (3 мм) при условии двойного сканирования и проставления отметок. |
| --- | --- |
| Глубина сканирования: | до 19 мм (3/4 дюйма) |
| Тонность сканирования: | 3 мм (1/8 дюйма) |
| Сканируемое напряжение электропроводки: | 220 В переменного тока (определяет провода под напряжение >220 В) |
| Температура окружающей среды: | -7…49 ºС |
| Питание: | 9 В (типа 6F-22)щелочная батарея (в комплект не входит) |
| Размеры (Д-Ш-T): | 223x92x45 мм |
| Вес: | 250 г |

# Калибровка и сканирование деревянного каркаса

- Поднесите прибор к сканируемой поверхности. Нажмите кнопку ON/OFF и переключите прибор в режим определения деревянного каркаса.

- Прокрутите левое колесико настройки (STUD ADJ.) до тех пор пока не загорятся первые два нижних зеленых светодиодных индикатора, затем прокрутите колесико в первоначальное положение (до тех пор пока индикаторы не погаснут). Прибор откалиброван для сканирования деревянного каркаса.

# Медленно перемещайте прибор по всей стене, влево или вправо. При приближении к элементам каркаса, последовательно (сверху вниз) начнут загораться зеленые светодиодные индикаторы.

# Как только вы обнаружите край деревянного элемента, загорятся два центральных красных индикатора и раздастся звуковой сигнал. Отметьте это место.

- Продолжайте перемещать прибор далее отмеченного места до тех пор, пока не начнут гаснуть световодиодные индикаторы.   Для обнаружения другого края деревянного каркаса начинайте перемещаться в обратном направлении.

- Поставьте вторую отметку. Между этими двумя отмеченными точками будет находиться середина деревянного элемента.

# Калибровка и сканирование металла

- Поднесите прибор к сканируемой поверхности. Нажмите кнопку ON/OFF и переключите прибор в режим определения металлоконструкций.

- Прокрутите правое колесико настройки (METAL/VOLTAGE ADJ.) до тех пор пока не загорятся первые два нижних зеленых светодиодных индикатора, затем прокрутите колесико в первоначальное положение (до тех пор пока индикаторы не погаснут). Прибор откалиброван для сканирования металла.

# Медленно перемещайте прибор по всей стене, влево или вправо. При приближении к металлическим объектам, последовательно (сверху вниз) начнут загораться зеленые светодиодные индикаторы.

# Как только вы обнаружите край металлического объекта, загорятся два центральных красных индикатора и раздастся звуковой сигнал. Отметьте это место.

- Продолжайте перемещать прибор далее отмеченного места до тех пор, пока не начнут гаснуть световодиодные индикаторы.   Для обнаружения другого края металлоконструкции начинайте перемещаться в обратном направлении.

- Поставьте вторую отметку. Между этими двумя отмеченными точками будет находиться середина деревянного элемента.

- Если детектор настроен на максимальную чувствительность металла и сканируемый объект находится слишком близко к  прибору (например, металлоконструкция расположена за тонкой деревянной панелью) точное определение границ объекта может быть затруднено. Чтобы определить его истинные размеры, поместите прибор в предполагаемый центр металлического объекта и откалибруйте его заново. Затем повторите процедуру сканирования до определения центра металлоконструкии.

# Калибровка и сканирование электропроводки

  - Переключите прибор  в режим определения электропорводки.

  - Прокрутите правое колесико настройки (METAL/VOLTAGE ADJ.) до тех пор пока не загорятся два красных светодиодных индикатора, затем прокрутите колесико в первоначальное положение (до тех пор пока индикаторы не погаснут). Прибор откалиброван для сканирования электропроводки и настроен на максимальную чувствительность к проводам под напряжением.

  - Медленно перемещайте прибор по всей стене, влево или вправо.

  - Как только вы обнаружите провода под напряжением, два центральных красных индикатора начнут мигать и детектор начнет издавать продолжительные звуковые сигналы.

  - Для определения точного местоположения электропроводки, с помощью правого колесика настройки, уменьшите чувствительность прибора и просканируйте это место еще раз.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом любых работ, в первую очередь, проводите сканирование на наличие проводов под напряжением.

- Экранированные провода, провода в металлических кожухах, коробах, или в металлизированных, толстых и уплотненных стенах могут не определятся.

- При работе рядом с электрическими проводами под напряжением всегда обесточивайте их.

# Text boxes

- RED LED – Красные светодиодные индикаторы

- GREEN LED – Зеленые светодиодные индикаторы

- Function switch – выбора режима работы:

- ON/OFF – кнопка вкл./выкл.

- STUD ADJ. – колесико настройки для сканирования деревянного каркаса

- POWER LED – индикатор питания

- METAL/VOLTAGE ADJ. – колесико настройки для сканирования металла / электро-проводки

- EDGE GROOVE – паз для определения границ элементов деревянного каркаса, электропроводки и металлоконструкций

# –  Металлоконструкции

# – Деревянный каркас

# –  Электропроводка