Цифровая метеостанция

ARM-502

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Измерение комнатной температуры и влажности

- Выбор единиц измерения температуры (ºС/ºF)

- Индикация символов прогноза погоды и погодной тенденции

- Сигнализация о высокой/низкой температуре и влажности

- Будильник с функцией «SNOOZE»

- 12/24 часовой формат

- Календарь 2000-2099 гг.

- Фазы луны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон температур | -10…+60°С |
| --- | --- |
| Диапазон влажности | 20…95% RH |
| Точность измерения | Температуры: (1°С Влажности: (5% RH |
| Частота замера (температуры/влажности) | 3 мин |
| Температура окружающей среды | 0…+50°С |
| Питание | 3 бат. 1,5В типа AA |
| Размеры | 108х70х23,5мм |

УСТАНОВКА БАТAРЕЙ

- На задней стороне устройства снимите крышку батарейного отсека;

- Соблюдая полярность, установите 3 батарейки типа AA;

- Вставьте на место крышку батарейного отсека.

- При включении после короткого звукового сигнала на экране дисплея отобразится температура и влажность в помещении, время и т.д.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Кнопка MENU/SET позволяет выбрать режим: «Время» или «Календарь». Нажатие на кнопку MAX/MIN демонстрирует макс./мин. зафиксированную температуру и влажность.

Находясь в режиме «Время» нажмите и удерживайте кнопку MENU/SET в течение 3 сек., чтобы войти в настройки меню. После этого нажимая на кнопку MENU/SET вы можете последовательно чередовать один параметр за другим (12/24 формат > часы > минуты > будильник ВКЛ./ВЫКЛ. > ед. изм. ºt > сигнал для высокой/низкой температуры и влажности > выход). Используйте кнопку MAX/MIN для изменения параметров.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. Установка времени:

- С помощью кнопки MENU/SET войдите в настройки параметра формата времени;

- Нажмите кнопку MAX/MIN для выбора формата времени: 12 часовой или 24 часовой;

- Для подтверждения нажмите кнопку MENU/SET, затем нажмите кнопку MAX/MIN для выставления часа; снова для подтверждения нажмите кнопку MENU/SET, а затем снова кнопку MAX/MIN - для выставления минут; нажмите кнопку MENU/SET для выхода из режима установки времени.

2. Будильник

- С помощью кнопки MENU/SET войдите в настройки параметра будильника;

- Нажмите кнопку MAX/MIN для выбора режима ON (вкл) или режима OFF (выкл). Для подтверждения нажмите кнопку MENU/SET.

- Нажмите кнопку MAX/MIN того, чтобы выставить время сигнала будильника; для подтверждения нажмите кнопку MENU/SET.

3. Настройка единиц измерения температуры

- С помощью кнопки MENU/SET войдите в настройки параметра единиц измерения температуры;

- Используйте кнопку MAX/MIN для переключения между единицами измерения (Цельсий / Фаренгейт)

4. Сигнал высокой/низкой температуры и влажности

- Сигнал высокой/низкой температуры: С помощью кнопки MENU/SET войдите в настройки параметра сигнала высокой/низкой температуры; на экране в зоне «температура» появится индикация «MAX/OFF(MIN/OFF)»; нажмите кнопку MAX/MIN для вкл./выкл. сигнала высокой/низкой температуры; нажмите кнопку MENU/SET для подтверждения; используйте кнопку MAX/MIN для установки граничных значений температуры, снова нажмите кнопку MENU/SET для подтверждения и автоматического перехода в режим следующей настройки;

- Сигнал высокой/низкой влажности: на экране в зоне «влажность» появится индикация «MAX/OFF(MIN/OFF)»; нажмите кнопку MAX/MIN для вкл./выкл. сигнала высокой/низкой влажности; нажмите кнопку MENU/SET для подтверждения; используйте кнопку MAX/MIN для установки граничных значений влажности, снова нажмите кнопку MENU/SET для подтверждения и автоматического выхода из настройки параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда показания температуры или влажности выйдут за установленные граничные значения температуры и влажности, прибор начнет издавать звуковой сигнал и на дисплее загорится значок «МАХ» или «MIN» соответственно.

Выход из режима настройки происходит автоматически, если в течение 8 секунд не нажимать никаких кнопок.

5. Индикация максимальной/минимальной температуры/влажности

  - Нажмите кнопку MAX/MIN; на дисплее, в зоне индикации температуры/влажности появится пиктограмма «MAX» и максимальные значения температуры/влажности за день.

  - Нажмите кнопку MAX/MIN еще раз; на дисплее, в зоне индикации температуры/влажности появится пиктограмма «MIN» и минимальные значений температуры/влажности за день.

  - Нажмите кнопку MAX/MIN и удерживайте ее более 3 секунд для того, чтобы удалить эти записи.

6. Функция «SNOOZE»

При срабатывании будильника на дисплее высветится пиктограмма будильника, а сигнал будильника будет звучать 1 минуту; в это время нажмите кнопку MAX/MIN для выключения будильника и входа в режим «SNOOZE»; для обычного выключения будильника просто нажмите любую другую кнопку. После активации режима «SNOOZE» на дисплее высветится символ «Zz» и будильник сработает 5 минут спустя, при этом повторно срабатывать будильник будет не более 5 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в режиме «SNOOZE» нажать кнопку MAX/MIN для отмены функции повторного срабатывания будильника, пиктограмма «Zz» исчезнет. При срабатывании будильника в первые 20 секунд сигнал медленный, в следующие 20 секунд – быстрый, последние 40 секунд – непрерывный.

7. Индикация даты и фазы луны

- Нажмите кнопку MENU/SET в режиме «Календарь» для  того чтобы уточнить любой элемент даты (год, месяц, день). День недели и фаза луны будут меняться соответственно выбранной дате.

- Когда символ с изображением луны появляется во весь дисплей, он обозначает новолуние; если изображения нет - полнолуние.

8. Прогноз погоды

  - В верхней части дисплея имеется 7 пиктограмм с изображением погоды, которые выглядят следующим образом:

  - Устройство показывает прогноз погоды на ближайшие 4 часа. Пиктограмма погоды будет меняться в зависимости от изменения температуры и относительной влажности:

- При относительной влажности менее 45 %: ясно, на экране дисплея будет отображаться пиктограмма «солнце» или «луна/звезды» (рис. 1);

- При относительной влажности от 45% до 55%: переменная облачность (рис. 2);

- При относительной влажности от 55% до 65%: облачно

(рис. 3);

- При относительной влажности выше 65%: дождь (рис. 4);

- При температуре ниже 2ºC: снег (рис. 5).

- Индикация погодных символов зависит от погодной тенденции.

Примечание:

Имеются два вида пиктограмм дня и ночи. Ночная пиктограмма отображается с 6 часов вечера до 6 часов утра; убедитесь в том, что вы правильно выставили время

9. Погодная тенденция

Индикатор погодной тенденции расположен справа от пиктограмм погоды. Прибор будет обновлять записи температуры и влажности внутри помещения каждые 30 минут. Если индикатор показывает вверх, это означает, что температура повышается на 0,5 градусов, а влажность возрастает на 3% в течение 30 минут; когда индикатор показывает прямо вправо, это означает, что температура и влажность стабильны; когда индикатор показывает вниз, это означает, что температура понижается на 0,5 градусов, а влажность - на 3%.

РЕМОНТ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Следует избегать экстремальных температур, вибрации и ударов, для того, чтобы не повредить устройство;

- Протирайте экран дисплея мягкой влажной тряпочкой. Не используйте растворители или моющие средства, которые могут поцарапать экран и корпус;

- Не погружайте устройство в воду;

- Избегайте чрезмерного нагревания или охлаждения устройства, не помещайте его в духовой шкаф или холодильник.

- Не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________ 				     М.П.

# Text boxes

ночь

день

ночь

день

снег (рис. 5)

облачно (рис. 3)

дождь (рис. 4)

Ясно (рис. 1)

Переменная

облачность(рис.2)

1. Погодная тенденция.

2. Символы для прогноза погоды

3. День недели

4. Часы (дата)

5. Температура в помещении

6. Влажность в помещении

7. Фазы луны

8. Кнопка MENU/SET

9. Кнопка MAX/MIN (RESET/+)