| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазон температур -50…+300 °С (-58…+572 °F) Разрешение 0,1°С в диапазоне -20…+200°С 1,0 °С в остальном диапазоне Точность (1°С в диапазоне -30…+250°С >(2°С в остальном диапазоне Температура окружающей среды -10…+50°С (+14°F…+122 °F) Питание Батарейка 1,5В G13 или аналогичные Длина датчика Корпус - 58 мм, сенсор - 133 мм Интервал опроса датчика 1 сек ПОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИИ ООО «Торговый дом «Энергосервис» 191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98 тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86 Интернет-магазин: www.arc.com.ru arc@pop3.rcom.ru М.П. Дата продажи: __________________ | Термометр-ручка AR 9250 Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Карманный термометр в виде ручки AR-9250 ОСОБЕННОСТИ Измерение температуры в диапазоне -50…+300°С Выбор режима измерения (°F/°C) Удержание показаний Индикация разрядки батарей Автоматическое отключение через 60 мин 133 мм сенсор из нержавеющей стали Защитный пластиковый кожух с зажимом ПОРЯДОК РАБОТЫ Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций. Кнопка °F/°C служит для переключения единиц измерения град. Цельсия / град. Форенгейта. Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения температуры нажмите кнопку H/T один раз, на индикаторе появиться надпись HOLD. Чтобы вернуться в режим измерения температуры нажмите кнопку H/T еще раз. Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. | Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения. Когда на индикаторе появится символ разряженной батареи, необходимо ее заменить. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин. ЗАМЕЧАНИЯ Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм. Удалите батареи из отсека для батарей, если термометр не будет использоваться долгое время или на срок хранения. Термометр нельзя помещать в духовые шкафы и микроволновые печи. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. |
| Карманный термометр в виде ручки AR-9250 ОСОБЕННОСТИ Измерение температуры в диапазоне -50…+300°С Выбор режима измерения (°F/°C) Удержание показаний/функция тестирования Индикация разрядки батарей Автоматическое отключение через 60 мин 133 мм. сенсор из нержавеющей стали Защитный пластиковый кожух с зажимом ПОРЯДОК РАБОТЫ Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций. Кнопка °F/°C служит для переключения единиц измерения град. Цельсия / град. Форенгейта. Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения температуры нажмите кнопку H/T один раз, на индикаторе появиться надпись HOLD. Чтобы вернуться в режим измерения температуры нажмите кнопку H/T еще раз. Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. | Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения. Когда на индикаторе появится символ разряженной батареи, необходимо ее заменить. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин. ЗАМЕЧАНИЯ Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм. Удалите батареи из отсека для батарей, если термометр не будет использоваться долгое время или на срок хранения. Термометр нельзя помещать в духовые шкафы и микроволновые печи. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон температур -50…+300 °С (-58…+572 °F) Разрешение 0,1°С в диапазоне -20…+200°С 1,0 °С в остальном диапазоне Точность (1°С в диапазоне -30…+250°С (2°С в остальном диапазоне Температура окружающей среды -10…+50°С Питание Батарейка 1,5В G13 или аналогичные Длина датчика 123 мм Интервал опроса датчика 1 сек ПОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИИ ООО «Торговый дом «Энергосервис» 191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98 тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86 Интернет-магазин: www.arc.com.ru arc@pop3.rcom.ru М.П. Дата продажи: __________________ | Термометр AR 9250 Инструкция по эксплуатации |