| ПОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИИ: ООО «Торговый дом «Энергосервис» 191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98 тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86 Интернет-магазин: www.arc.com.ru arc@pop3.rcom.ru М.П. Дата продажи: __________________ | Термометр AR 9263 Инструкция по эксплуатации |
| --- | --- |
| Карманный термометр в виде ручки AR-9263 ФУНКЦИИ Измерение температуры в диапазоне -50…+300°С Удержание показаний Запоминание max/min значений с момента включения Автоматическое выключение через 60 мин ПОРЯДОК РАБОТЫ Снимите защитный колпачок. Для включения прибора сдвиньте переключатель ON/OFF в положение ON. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций. Для выключения прибора сдвиньте переключатель ON/OFF в положение OFF. Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения. Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин. | ЗАМЕЧАНИЯ Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм. Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон температур -50…+300 °С (-58…+572 °F) Разрешение 0,1°С в диапазоне -20…+200°С 1,0 °С в остальном диапазоне Точность (1°С в диапазоне -30…+250°С (2°С в остальном диапазоне Температура окружающей среды -10…+50°С Питание Батарейка 1,5В «G13/A76» или аналогичные Длина датчика 123 мм Интервал опроса датчика 1 сек |