ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон температур | -50…+300 °С (-58…+572 °F) |
| --- | --- |
| Разрешение | 0,1°С в диапазоне -20…+200°С 1,0 °С в остальном диапазоне |
| Точность | (1°С в диапазоне -30…+250°С (2°С в остальном диапазоне |
| Температура окружающей среды | -10…+50°С |
| Питание | 3 батарейки 1,5В типа ААА или аналогичные |
| Длина датчика | 165 мм |
| Интервал опроса датчика | 1 сек |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ПОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИИ:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________

Термометр AR 9279

Инструкция по эксплуатации

Многофункциональный термометр AR-9279

ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне -50…+300°С

- Удержание показаний

- Запоминание max/min значений с момента включения

- Запоминание 10 значений

- 2 уставки со звуковой сигнализацией

- Автоматическое выключение через 60 мин

- Подсветка экрана

Корпус в водозащищенном исполнении.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подсоедините датчик к термометру через разъем сверху прибора. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций и далее текущая температура окружающей среды.

Кнопка °F/°C служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Форенгейта.

Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения нажмите кнопку H/T. На индикаторе замигает надпись HOLD. Чтобы вернуться в режим измерения температуры нажмите кнопку H/T еще раз.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной и минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, - нажмите данную кнопку один раз (с левой стороны индикатора появится надпись MIN), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (с левой стороны индикатора появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Для задания уставок сигнализации служат кнопки LO AL и HI AL. Для задания нижней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку LO AL. На индикаторе появится надпись LOW и будут последовательно отображаться значения от -50 до 300°С. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. Для задания верхней границы нажмите и удерживайте нажатой кнопку HI AL. На индикаторе появится надпись HIGH и также будут последовательно отображаться значения от -50 до 300°С. При достижении желаемого значения отпустите кнопку. При заданных значениях уставок на индикаторе сверху будет отображаться надпись HI LOW. Через 3 секунды прибор перейдет в режим измерения, и если измеренная температура выйдет за границы  верхней или нижней уставки, - прибор подаст звуковой сигнал. Для отключения режима сигнализации нажмите кнопку AL OFF.

Сохранение значений в памяти. В режиме измерения зафиксируйте значение температуры, которую Вы желаете сохранить, нажав кнопку H/T. На индикаторе замигает надпись HOLD. Затем нажмите кнопку MEM. На экране появится надпись MEM 1 - это значение будет сохранено в памяти прибора в ячейке 1. Повторите вышеуказанные действия для заполнения ячеек памяти со 2 по 10. Для вызова из памяти сохраненных данных нажмите кнопку REC один раз, - на экране появится значение ячейки 1. Продолжайте нажимать кнопку REC, на экране последовательно будут отображаться значения всех заполненных ячеек памяти. Для удаления всех сохраненных значений удерживайте нажатой в течение 5 сек кнопку CLR.

Чтобы включить подсветку экрана, надо нажать кнопку B/L.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо заменить батарейки.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин. Чтобы отключить режим автоотключения, необходимо сначала нажать кнопку ON/OFF, а затем H/T. Чтобы восстановить режим автоотключения, достаточно выключить и вновь включить прибор.

ЗАМЕЧАНИЯ

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.