Реле давления

ДР-Д, ДР-2Д

Паспорт

ФУНКЦИИ

- Используется с фторированными хладагентами как на воздушной, так и на водяной основе

- Однополюсный переключатель на два направления

- Возможны различные схемы подключения

- В комплект входит монтажный кронштейн

- Возможна поставка во влагозащищенном и взрывостойком исполнении

- Микро-переключатель обеспечивает надежность коммутации

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Температура рабочей среды | -10…+120 °С |
| --- | --- |
| Коммутационная способность реле | ~125/250 В; 12 А |

Параметры ДР-Д

| Модель | Давление, бар | Дифференциал, бар | Заводские установки, бар | Макс. давление, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIN | MAX | MIN | MAX | OFF | ON |  |
| ДР-Д 503 | -0,7 | 3 | 0,2 | 1,5 | 2(0,01 | 1(0,01 | 16,5 |
| ДР-Д 506 | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3(0,01 | 2(0,01 | 16,5 |
| ДР-Д 506М | -0,7 | 6 |  | 3(0,01 | Ручной сброс | 16,5 |
| ДР-Д 110 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6(0,01 | 5(0,01 | 16,5 |
| ДР-Д 516 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10(0,02 | 8(0,02 | 35 |
| ДР-Д 520 | 5 | 24 | 2 | 5 | 16(0,02 | 13(0,02 | 35 |
| ДР-Д 530D | 5 | 30 | 5 | 10 | 20(0,02 | 15(0,02 | 35 |
| ДР-Д 530 | 8 | 30 | Фиксирован. 3…5 | 20(0,02 | 15…17 (0,02 | 35 |
| ДР-Д 530М | 8 | 30 |  | 20(0,02 | Ручной сброс | 35 |

Параметры ДР-2Д

| Модель | Давление, бар | Дифференциал, бар | Заводские установки, бар | Макс. давление, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIN | MAX | MIN | MAX | OFF | ON |  |
| ДР-Д 830 | Нижн. | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3(0,01 | 2(0,01 | 16,5 |
|  | Верх. | 8 | 30 | Фиксирован. 3…5 | 20(0,02 | 17,5(0,02 | 35 |
| ДР-Д 830HM | Нижн. | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3(0,01 | 2(0,01 | 16,5 |
|  | Верх. | 8 | 30 |  | 20 | Ручной сброс | 35 |
| ДР-Д 830HLM | Нижн. | -0,7 | 6 |  | 3 | Ручной сброс | 16,5 |
|  | Верх. | 8 | 30 |  | 20 | Ручной сброс | 35 |

Схемы подключения

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ДАВЛЕНИЯ

внешний вид ДР-Д (серия 503-530М)

внешний вид ДР-2Д (серия 830-830HLM)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru						М.П.

Дата продажи: _________________________

# Text boxes

Монтажный кронштейн

Дополнительное

подключение (по запросу)

Стандартное

подключение

Волосная трубка

1/4” Фланцевая гайка

1/4” Развальцовка

7/16”- 20 Резьба

ДР-Д 830НLM

ДР-Д 830НМ

ДР-Д 830

ДР-Д 503-530M

6 (1/4”)

Фланцевая гайка

Винт регулировки давления

Винт регулировки давления

Винт регулировки давления

Скоба 4 M4x0,7

Винт регулировки

гистерезиса

Винт регулировки

гистерезиса