При относительной влажности между 20% и 40%, на дисплее появляется символ «», что означает низкую влажность окружающей среды.

При относительной влажности в диапазоне между 40% и 70% и текущей температуре выше 26°C или ниже 20°C на дисплее не появляется символов комфортности.

Выход за пределы диапазона измерения влажности.

При относительной влажности менее 20%, на дисплее появляется символ «Lo%».

При относительной влажности более 90%, на дисплее появляется символ «Hi%».

Индикация тенденции изменения температуры и влажности.

Если текущая температуры выше температуры за предыдущий период (10 сек.), на дисплее появляется символ «», если температура не изменилась, появляется символ «», а если ниже, то появляется символ «».

Индикация тенденции относительной влажности аналогична индикации тенденции температуры.

# Рекомендации по работе с прибором:

- Если прибор перестал работать или работает с ошибками, нажмите кнопку RESET. Если прибор не реагирует на нажатие кнопки RESET, замените батарейку.

- Не подвергайте прибор чрезмерному охлаждению или нагреванию, помните, что его рабочий диапазон от -10°С до +50°С.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 			М.П.

Индикатор температуры и влажности

ETP101

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Измерение и индикация  комнатной температуры и влажности

- Индикация тенденции изменения температуры и влажности

- Индикация уровня комфортности окружающей среды

- Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры и влажности

- Выбор единиц измерения температуры (°C/°F)

- Текущее время и дата

- 12/24 часовой формат

- Будильник

Описание прибора:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения температур: | -10…50 °C |
| --- | --- |
| Диапазон измерения влажности: | 20%…90% RH |
| Разрешение: | Температура: 0,1 °C Влажность: 1% |
| Точность измерения температуры: | ±1,0 °C |
| Частота опроса датчика: | Раз в 10 сек. |
| Рабочая температура: | -10…+50°С |
| Питание: | 1,5 В батарейка, типа AAА |
| Размеры: | 108x101x23 мм |
| Вес: | 130 г (включая батарейку) |

ПРИМЕНЕНИЕ:

Индикатор температуры и влажности ETP101 предназначен для измерения комнатной температуры и влажности. Прибор показывает текущее время и дату, определяет уровень комфортности окружающей среды, имеет функцию будильника, сохраняет макс./мин. температуру и влажность. Прибор прост в использовании, имеет компактные размеры и очень полезен в быту.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сброс значений:

Напишите кнопку RESET для сброса всех настроек на значения по умолчанию (установки времени по умолчанию – 12:00 в 24-часовом формате времени; установки даты по умолчанию – 1.01, первое января)

Время и дата:

- Режимом по умолчанию является индикация текущего времени. Кнопка Mode служит для переключения между режимами индикации времени и даты. Если прибор находится в режиме даты, он вернется в режим текущего времени автоматически через 8 сек.

- Для того, чтобы войти в режим установки времени, нужно нажать и удерживать кнопку Mode до тех пор, пока разряд часов не начнет мигать. Любое мигающее значение может быть изменено с помощью кнопки Set Alm. В этом режиме кнопка Mode позволяет последовательно переходить от одного параметра к другому в следующем порядке: часы > минуты > месяц > день > выход из режима.

Если не производить с прибором никаких действий, через 8 сек. он автоматически вернется в режим текущего времени.

Функция будильника:

- Для того, чтобы посмотреть время срабатывания будильника, нажмите кнопку Alm/Clear (на дисплее появится символ «AL»).

- Для того, чтобы войти в режим установки времени будильника, нужно нажать и удерживать кнопку Alm/Clear до тех пор, пока разряд часов не начнет мигать. Установите необходимые значения с помощью кнопки Set Alm. В этом режиме, кнопка Alm/Clear позволяет последовательно переходить от одного параметра к другому в следующем порядке: часы > минуты > выход из режима.

- При срабатывании будильника, звуковой сигнал будет звучать в течение 1 мин. Для отключения звукового сигнала будильника нажмите любую кнопку.

Макс./Мин. температура и влажность:

В обычном состоянии на дисплее отображается текущая температура и влажность.

- Нажмите кнопку Max./Min. для того, чтобы посмотреть максимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих максимальных значений (появится символ «MAX»).

- Нажмите кнопку Max./Min. еще раз, для того, чтобы посмотреть минимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих минимальных значений (появится символ «MIN»).

- Третье нажатие на кнопку Max./Min. вернет прибор в режим текущей температуры и влажности.

- Когда прибор показывает максимальные или минимальные значения температуры и влажности, нажатие на кнопку Alm/Clear удаляет значения отображаемые на дисплее в данный момент.

Если не производить с прибором никаких действий, через 3 сек. он автоматически вернется в режим индикации текущей температуры и влажности.

Переключение единиц измерения температуры:

В режиме текущего времени или в режиме даты нажатие кнопки °C/°F переключает единицы измерения температуры (°C/°F).

Выбор часового формата:

Находясь в режиме текущего времени, нажмите и удерживайте кнопку °C/°F в течение 2 сек., чтобы переключится между 12- и 24-часовым форматом времени. Прибор издаст звуковой сигнал и на дисплее загорится символ «PM».

Индикация дополнительных функций:

Индикация комфортности окружающей среды.

При текущей температуре в диапазоне от 20°C(68°F) до 26°C(78,8°F), и относительной влажностью между 40% и 70%, на дисплее появляется символ «».

При относительной влажности между 70% и 90%, на дисплее появляется символ «», что означает высокую влажность окружающей среды.

# Text boxes

Кнопка

Set Alm

9 – День

10 – Максимальная влажность

11 – Минимальная влажность

12 – Символ недостаточной влажности

13 – Символ избыточной влажности

14 – Показания относительной влажности

15 – Символ комфортной влажности

16 – Показания температур

Кнопка

Max/Min.

Кнопка

Alm/Clear

Кнопка

Mode

1 – Индикатор тенденции температуры

2 – Минимальная температура

3 – Максимальная температура

4 – Индикатор тенденции влажности

5 – Установка будильника

6 – Время после полудня

(в 12-часовом формате времени)

7 – Месяц

8 – Будильник включен