Регулятор температуры серии XMTG-2002

Руководство по эксплуатации

I. Обзор

Регулятор температуры серии XMTG-2002 является позиционным  регулятором               ( ON/OFF регулятором) с цифровым дисплеем для  измерения температуры. В нем применены специальные методы для сопротивления помехам.

Регулятор имеет высокую точность, хорошую надежность, легко монтируется и настраивается. Этот регулятор широко используется  для  измерения температуры и автоматического управления  в различных отраслях легкой и тяжелой промышленности, таких как металлургия, химическая промышленность, электронная промышленность, машиностроение, текстильная промышленность, переработка пластмасс  и т.д.

II. Технические характеристики:

1.	Входной сигнал:   PT100

2.	Диапазон измерения и регулирования: 0~299°C

3.	Точность измерения:  менее ±0.5%

4.	Разрывная мощность контактов: 220В AC, 5A

5.	Питание: AC 85~242В    50/60Гц  или DC/AC24~36В

6.	Потребляемая мощность: <3Вт

7.	Условия эксплуатации: Температура: 0~50°C;

Относительная влажность: < 85%RH.

8.	Габаритные размеры и размеры выреза для установки (мм):

48X48X85,  44X44

III. Схема соединений

IV. Способ применения

1.	Контроллер должен быть закреплен в вырезе щита. Подсоедините провода питания и датчиков в соответствии со схемой соединения. После подключения к сети прибор будет показывать текущую измеряемую температуру.

2.	С помощью наборных кнопок на панели прибора можно установить требуемую температуру поддержания в диапазоне от 0 °C до  299 °C.

3.	Клеммы '1', '2' и ‘3’  являются входами для сигнала от датчика(PT100).

4.	Когда измеряемая температура  ≤(установленной температуры — 1 °C), выходное реле замыкает контакты "COM"  и  "NO" и индикатор OUT  светится;

5.	Когда измеряемая температура  ≥(установленной температуры  +1 °C), выходное реле размыкает контакты "COM"  и  "NO" и индикатор OUT  не светится.

V. На что обратить внимание

1 .Контроллер должен быть установлен  вне агрессивной среды.

2.Термопара должна быть помещена в том месте, где она сможет измерять реальную температуру внутри печи и иметь хорошую изоляцию.

3. Перед подачей питания на контроллер проверьте правильность всех подсоединений и соответствие типа термопары для вашей модификации контроллера.

4. При первоначальном нагреве, даже если печь отключена, температура может продолжать расти в силу тепловой инерции внутри нее. Поэтому лучше, чтобы избежать перегрева,  каждый раз при подаче питания на контроллер устанавливайте примерно 80% от температуры, необходимой вам. После того, как контроллер в процессе управления несколько раз включит и выключит печь, установите  на контроллере необходимую вам температуру.

5.Если контроллер показывает заведомо неправильные показания, проверьте правильность подключения датчика и допустимое ли напряжение подано на контроллер.