СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ СИ-206-Д2 Руководство по эксплуатации v. 2010-12-09-JNT-DVM

ОПИСАНИЕ

Счетчик импульсов СИ-206-Д2 предназначен для суммирования прямого счета импульсов. Сброс показаний осуществляется вручную.

ОСОБЕННОСТИ

Несколько видов входных сигналов Широкий диапазон питающих напряжений Встроенный блок питания активных датчиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон счета | 0...999999 |
| --- | --- |
| Вход | «Сухой контакт», NPN или напряжение (U): «0»: =0.. .2В; «1»: =4...ЗОВ |
| Напряжение питания | ~60...260В |
| Встроенный блок питания датчиков | =12В |
| Потребляемая мощность | Не более 4 Вт |
| Погрешность | ±1 ед. изм. |
| Быстродействие, импульсов в секунду | 30 |
| Сброс, время срабатывания | Ручной, > 0,2 секунд |
| Условия эксплуатации | Температура | -10...+40°С |
|  | Влажность | 35...85%RH |
| Индикатор | Светодиодный, 6 разрядов |
| Крепление | Щитовое |
| Габаритные размеры | 56x42x65 мм |
| Вес | 65 г |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Напряжение питания подается на зажимы 4 и 5.

1)	«Сухой контакт» подключается
к зажимам 1 и 2.

Схема подключения «сухого контакта» приведена на рис. 1.

2)	Подключение активного датчика

(с выходным NPN-транзистором и т.п.). Схема подключения активного датчика приведена на рис. 2.

- - земля (GND(-))

- - счетный вход (СР)

- - питание датчика (V(+))

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М.П.

2